Paks bővítése

Kiegészítési javaslat

A paksi atomerőmű bővítése  közös ügyünk

MVM Zrt.-PA Zrt kiadványhoz

A  60 000 példányban 2009. április havában megjelent  kiadvány  tömören, a laikus közönség számára is érthetően foglalja össze    a bővítés indokait és  a tervezés legfőbb  műszaki –gazdasági irányelveit.

A mintaszerű PR munka a már eddig elvégzett, széleskörű vizsgálatokon alapszik, amelyek tükrözik a világ tendenciák és hazai tapasztalatok  eredményeit.

Az értékes összefoglalást szeretném néhány  javaslattal kiegészíteni, amelyek egyrészt a projekt megvalósításának indokait   bővítik, másrészt a tervezés szempontjait  szélesítik.

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy még a kiadvány nyomtatása idején,  2009. márciusában az országgyűlés elfogadta --a villamosenergia-rendszer  távlati fejlesztéséhez szükséges  forrás    bővítés részeként--  új atomerőmű blokkok létesítését a Paksi Atomerőmű telephelyén és határozatában   engedélyezte   a bővítés tervezését.

Ezen fontos tény közlése mellett, az atomerőmű  bővítés  előnyei között  javasolom az alábbi kiegészítéseket figyelembe venni:

1.  A VER 2025-ig szükséges, a selejtezést is pótló  új erőmű teljesítőképesség bővítése  nem szab határt a megújuló energiákat hasznosító      gazdaságosan megvalósítható mennyiségnek. Az atomerőmű bővítés tehát ezt nem korlátozza. Sőt a Duna vízerejét hasznosító fajszi vízlépcső az eddigi hatósági elképzeléseken felüli kb. 1 TWh többlet, megújuló energiát ad. Ugyanakkor biztonságosabbá teszi  az erőmű hűtővízellátását és csökkenti a mesterséges hűtés beruházási költségeit.

A  további tervezési munkáknál  javaslom felhasználni  a  „Duna vízlépcsői és Magyarország” című  rövid tanulmányomat (pl. Elektrotechnika , Atomerőmű,   valamint a napokban elhunyt dr.  Mosonyi Emil professzor végrendeletének is tekinthető  „ A vízgazdálkodás jövője” című cikkét  ( Pl. Mérnökújság).

2,  Európában  a villamosenergia-ipar jelenlegi tervezési gyakorlata  a villamos művek beruházásánál  nem vesz figyelembe az externális költségeket, amelyek pl. a projekt  ,környezetvédelmi  hatásai miatt válnak szükségessé és vagy a többi fogyasztó, vagy az állami költségvetés fizeti meg    az adóbevételekből.  Egyedül az  atomerőműveket kötelezi törvény a radioaktív hulladékok elhelyezését és a selejtezett reaktorok  semlegesítését fedező  járulék fizetésére., amely  Pakson  kb. 1,5 Ft/kWh  többlet  önköltséget   jelent.

Ezen  a méltánytalan gyakorlaton kívánt változtatni  dr. Voss stutgarti professzor tanulmánya, amely az EU számára kidolgozott módszere a  külső költségeket is figyelembe veszi az UCTE

tagországok távlati  erőmű építési terveinél. A tanulmányt  ismertettem  több magyar energetikai folyóiratban. (Pl. MVM KÖZLEMÉNYEI , ENERGIAGAZDÁLKODÁS).

Eszerint 2025 táján az atomerőművek termelési költsége mutatja a legkisebb önköltséget, a foto-villamos energia  marad  a legdrágább.

Időszerű téma a szélerőművek erőltetett telepítése, amely elsősorban a bankoknak  jó üzlet, mivel a kötelező átvételi árak mellett beruházásuk 7,5 év alatt  megtérül, ha csak magát a szélerőművet számítják.  Figyelmen kívül hagyják, hogy szélcsend idején fosszilis erőművet kell a rendszer irányítnak  beindítani, hogy ne kelljen a fogyasztókat korlátozni.  Közép-Európában  .   mindem MW szélerőmű kapacitáshoz emiatt kb. 0,8 MW tartalék erőmű  teljesítményt kell biztosítani. A Voss tanulmányban emiatt a szélerőmű önköltsége   1,7-szer nagyobb, mint  az atomerőműé.

.3.  Téves az a nézet, hogy 4-5000 MW erőmű egy helyen telepítve túl nagy a magyar VER- számára.. Hadászati szempontból  nem jelent  lényegi különbséget, ha  két 2500 MW-os  erőművet telepítenénk, mivel -az elvégzett vizsgálatok szerint-  megfelelő telephelyek egymástól alig.  100 km  távolságban  találhatók. Az átviteli hálózat pedig  a paksi csomóponttal már ma is alkalmas 4000 MW továbbvitelére és az elhatározott hazai és nemzetközi    bővítésekkel ( Pécs; Eszék, stb.) már 2020-ban is  alkalmas lenne 1600 MW-os  blokk üzemzavari kiesésének, stabilitás bomlás nélküli elviselésére. Ezen feltételezésre a MAVIR által már eddig végzett hálózati vizsgálatok is megbízható alapot adnak

Európában ma is zavartalanul  működnek ilyen nagyságú  erőművek 400 kV feszültségű átviteli hálózaton is. Megerősíti terveinket  a finnek hasonló elképzelése is.

A magyar VER nem egyedül működik, hanem tagja az UCTE VER Egyesülésnek, amely szinkron üzemben működtet  530 000 MW beépített erőműi kapacitást és az egyidejű csúcsterhelés már 2007.ben 	meghaladta   430 000 MW teljesítményt.

Úgy vélem, hogy a javasolt kiegészítések  további érveket adnak mind a hatságok, mind a közvélemény számára. ezért javasolom azok  figyelembe vételét mind a tervezésnél, mind a PR munkában..

Budapest, 2009. 05. 15.

Kerényi A. Ödön

-

.