# Vízerőmű

### A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

Ugrás: navigáció, keresés

Vízerőmű vázlata

A-víztározó, B-gépház, C-vízturbina, D-generátor, E-vízbevezetés, F-frissvíz csatorna, G-villamos távvezeték, H-folyó

A vízerőmű (duzzasztómű) olyan erőmű, mely a vízi-energiát hasznosítja. A vízi-energia megújuló energia, nem szennyezi a környezetet és nem termel sem szén-dioxidot, sem más, üvegházhatást kiváltó gázt. A világ vízerőműveinek összteljesítménye mintegy 715 000 MW, a Föld elektromos összteljesítményének 19%-a (2003-ban 16%-a), a megújuló energiahasznosításnak 2005-ben a 63%-a.[1]

Bár a nagy vízerőművek dolgozzák fel a legtöbb vízi-energiát, a kis vízerőművek (5 MW teljesítményig) jelentősége is nagy, ezek különösen népszerűek Kínában, ahol a világ kis vízerőmű kapacitásának több mint 50%-a üzemel.[1]

A vízi-energiát leggyakrabban egy gáttal elrekesztett folyó vagy patak vizének felhasználásával vízturbinák és elektromos generátorok nyerik ki és villamos-energia formájában szállítják el. Ebben az esetben a hasznosított energia mennyisége az átömlő víz mennyiségétől és a víz forrása és a víz kilépése helyének magasságkülönbségétől függ. Ezt a magasságkülönbséget esésnek nevezik. A potenciális energia egyenesen arányos az eséssel. A rendelkezésre álló esés jó kihasználása különleges csővezetékekkel és turbinakonstrukciókkal oldható meg.

A szivattyús energiatározó vízerőművek tulajdonképpen csupán energia tárolására szolgálnak. Az energiafogyasztási csúcsok folyamán használják energiatermelésre, úgy hogy két különböző szintmagasságú víztározó között a magasabban fekvőből az alacsonyabban fekvőbe engedik át a vizet egy vízturbinán keresztül. Amikor kevés a villamosenergia-fogyasztás, a vizet visszaszivattyúzzák a generátort villanymotorként, a turbinát pedig szivattyúként használva a felső víztározóba. A rendszer összenergia-mérlege önmagában természetesen veszteséges, haszon abból származik, hogy csúcsüzemben a hálózatnak eladott villamos-energia ára többszöröse a csúcsidőn kívüli energia árának, az egész energia-rendszer összhatásfoka szempontjából pedig kedvező, hogy a fosszilis tüzelőanyagot elégető alaperőművek és az atomerőművek jó hatásfokkal, közel állandó terheléssel üzemelhetnek.

Vannak olyan vízerőművek, melyek nem csatlakoznak tározókhoz. Az árapály-erőművek a tenger napi rendszerességgel bekövetkező áradásának-apadásának szintkülönbségét hasznosítja, ha lehetőség van bizonyos vízmennyiség tározására is, akkor szintén kihasználható a napi fogyasztási csúcsok enyhítésére.

A víz energiáját az emberiség régóta használja. Kínában, Egyiptomban és Mezopotámiában vízkerekeket alkalmaztak az energia előállítására. Az újkor elejéig használt vízkerekeknek ma már nincs jelentősége.

Tartalomjegyzék 1 Teljesítmény 2 Vízerőművek osztályozása 2.1 A hasznosítható esés szerint 2.2 Beépítés szerint 3 Épülőfélben lévő nagy vízerőművek 4 Vízerőművek Magyarországon 5 Turbinák 6 Lásd még 7 Külső hivatkozások 8 Forrás 9 Referenciák

## Teljesítmény

Kisesésű vízerőmű

Közepes esésű vízerőmű

Nagyesésű vízerőmű

Egy vízerőmű P teljesítményét egyszerű számítani a h esés, a Q másodpercenkénti vízhozam és az η hatásfok segítségével, mely utóbbiban a vízbevezető csatornák, a vízturbina, az esetleges hajtómű, a generátor és a transzformátor veszteségeit is figyelembe lehet venni:

Az a tényező értéke gyakorlatilag minden esetben állandó:

,

ahol

g a nehézségi gyorsulás (9,81 m/sec²),

ρ a víz sűrűsége (1000 kg/m³) és

η az erőmű összhatásfoka, feltételezzük, hogy ennek értéke 76,5%

A hatásfok korszerű, nagy vízerőműveknél ennél nagyobb lehet, kisebb, illetve régi erőművek esetében viszont rosszabb hatásfokkal kell számolni. Az évi kitermelhető villamos-energia erősen függ a vízhozamtól, egyes esetekben a vízhozam legkisebb értéke a legnagyobb vízhozam 10%-a is lehet.

## Vízerőművek osztályozása

### A hasznosítható esés szerint

- Kis esésű vízerőmű

Esés: <15 m

Vízhozam: nagy

Felhasználás: alaperőmű (teljesítmény kihasználás >50%)

Beépített turbinák: Kaplan-turbina, keresztáramú turbina, mint például a Bánki-turbina

- Közepes esésű vízerőmű

Esés: 15-50 m

Vízhozam: közepes-nagy

Felhasználás: alaperőmű, közepes kihasználás (30-50%)

Beépített turbinák: Francis-turbina, Kaplan-turbina, keresztáramú turbina

- Nagy esésű vízerőmű

Esés: 50-2000 m

Vízhozam: kicsi

Felhasználás: csúcserőmű (kihasználás <30%)

Beépített turbinák: Francis-turbina, Pelton-turbina

### Beépítés szerint

- Folyóvizes erőmű Folyóra vagy patakra telepített elektromos energiát előállító vízerőmű

- Tározós erőmű (csúcserőmű) Magasan fekvő víztározóba kis vízhozamú folyó vizét felduzzasztják és csak a villamosenergia fogyasztási csúcsokon helyezik üzembe a vízturbinát.

- Szivattyús-tározós erőmű Az alacsonyabb szinten lévő folyóból (tározóból) egy magasabban fekvő tározóba szivattyúzzák fel a vizet olcsó elektromos energia felhasználásával (csúcsidőn kívül), és csúcsidőben magas áron értékesíthető elektromos energiát termelnek a felső tározóból az alsóba vízturbinán keresztül áramoltatott tárolt vízzel.

- Földalatti erőmű Nagy esésű vízerőműveket, melyek üzemvíz csatornáját is alagutakban vezetik, az egész gépházat föld alá telepítik.

- Árapály erőmű A tenger árapályjelenségéből adódó vízszintkülönbségek hasznosítására telepített speciális vízerőmű.

- Hullámerőmű A tenger hullámzásának energiáját hasznosító erőmű.

- Tengeráramlat erőmű Kísérleti jelleggel épített erőmű erős tengeráramlatok kinetikus energiájának hasznosítására.

## Épülőfélben lévő nagy vízerőművek

| Név | Legnagyobb teljesítmény | Ország | Építés kezdete | Tervezett befejezés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Három-szoros gát | 22 500 MW | Kína | 1994. december 14. | 2009. | A világ legnagyobb erőműve. Az első áramot 2003 júliusában adta, 2007 októbere óta 12 600 MW kapacitással üzemel |
| Xiluodu gát | 12 600 MW | Kína | 2005. december 26. | 2015. | Az építkezést egyszer szüneteltették a környezetvédelmi tanulmányok hiánya miatt. |
| Baihetan gát | 12 000 MW | Kína | 2009. | 2015. | Építés előkészítés alatt |
| Wudongde gát | 7000 MW | Kína | 2009. | 2015. | Építés előkészítés alatt |
| Longtan gát | 6300 MW | Kína | 2001. július 1. | 2009. december |  |
| Xiangjiaba gát | 6000 MW | Kína | 2006. november 26. | 2009. |  |
| Jinping 2 vízerőmű | 4800 MW | Kína | 30 2007. január 30. | 2014. | A gát felépítéséhez csak 23 családot és 129 helyi lakost kellett elköltöztetni. A Jinping 1 erőművel összhangban üzemel. |
| Laxiwa gát | 4200 MW | Kína | 2006, április 18. | 2010. |  |
| Xiaowan gát | 4200 MW | Kína | 2002. január 1. | 2012. december |  |
| Jinping 1 vízerőmű | 3600 MW | Kína | 2005. november 11. | 2014. |  |
| Jirau gát | 3300 MW | Brazília | 2007. | 2012. |  |
| Pubugou gát | 3300 MW | Kína | 2004. március 30. | 2010. |  |
| Pati gát | 3300 MW | Argentína |  |  |  |
| Santo Antônio gát | 3150 MW | Brazília | 2007. | 2012. |  |
| Goupitan gát | 3000 MW | Kína | 2003. november 8. | 2011. |  |
| Boguchan gát | 3000 MW | Oroszország | 1980. | 2012. |  |
| Chapetón | 3000 MW | Argentína |  |  |  |
| Guandi gát | 2400 MW | Kína | 2007. | 2012. |  |
| Son la gát | 2400 MW | Vietnam | 2005. |  |  |
| Tocoma (Manuel Piar) | 2160 MW | Venezuela | 2004. | 2014. | Ez az új erőmű az utolsó a Caroni medencébe telepített hat Vízerőmű közül, melyek közé tartozik a 10 000 MW-os Guri erőmű is. |
| Bureya gát | 2010 MW | Oroszország | 1978. | 2009. |  |
| Alsó Subansiri gát | 2000 MW | India | 2005. | 2009. |  |

Ez a 12 kínai erőmű 89 400 MW (89,4 GW) összteljesítményű lesz, ha elkészül. Összehasonlításképpen Brazília vízerőműveinek összteljesítménye 2006-ban 69 080 MW (69,08 GW) volt (harmadikként a világranglistán).

## Vízerőművek Magyarországon

Magyarországon a Bős–nagymarosi vízlépcső a legnagyobb ilyen jellegű építmény, bár környezet- és ivóvízvédelmi okokból nem az eredeti tervek szerint működik.

A századfordulón néhány vízimalmot törpe vízerőműre alakítottak át, amelyek csak elektromos energiát termeltek (Gyöngyösön, Pilinkán, a Kis-Rábán, Répcén, a Lajtán és a Sédén). Hazai vízerőművek: a Kiskörei Vízerőmű, a Tiszai Vízerőmű (Tiszalök), az Ikervári Vízerőmű (1896), a Kenyeri Vízerőmű (2008), a Körmendi Vízerőmű (1930), a Csörötneki Vízerőmű (1909), a Kesznyéteni Vízerőmű (1943), a Felsődobszai Vízerőmű (1906), a Gibárti Vízerőmű (1903), az Alsószölnöki Vízerőmű és a Kvassay Vízerőmű.

A Tiszalöki Vízerőmű építési terve 1863-ban fogalmazódott meg. A vízlépcső 1954-ben, a hajózsilip 1958-ban készült el. A vízerőművet 1959-ben helyezték üzembe.

A Kiskörei Vízerőmű építése 1967-ben kezdődött, a vízerőmű technológiai berendezései 1974-ben készültek el.

## Turbinák

1820-tól beszélhetünk a vízturbinák fejlődéséről. Különböző turbinákat ismerünk, például: Bánki-turbina, Bulb-turbina, Francis-turbina, Kaplan-turbina, Pelton-turbina, Propeller-turbina, Szivattyú-turbina.

## Lásd még

- Legnagyobb vízerőművek listája

## Külső hivatkozások

- Erőművek, turbinák Magyarországon

## Forrás

- Pattantyús Gépész- és Villamosmérnökök Kézikönyve 3. kötet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1961.

## Referenciák

- ^ a b ">Renewables Global Status Report 2006 Update, REN21, published 2007, accessed 2007-05-16

A Wikimedia Commons tartalmaz Vízerőmű témájú médiaállományokat.

A lap eredeti címe: „http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzer%C5%91m%C5%B1”

Kategória: Vízerőművek